Россия

АО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА»

КоТел ПИЩЕВАРОЧНЫй

электрический опрокидывающийся

КПЭМ-350-O

Паспорт

ЧЕБОКСАРЫ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся КПЭМ-350-О (далее по тексту – котел), предназначен для приготовления бульонов, супов, соусов, пасты, каши и поддержании их при заданной температуре в течении заданного времени. В котле имеется возможность использования пяти-шаговой программы приготовления продукта.

Сертификат соответствия ЕАЭС №ТС RU С-RU.МХ11.В.00244 на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Срок действия с 28.11.2017 по 27.11.2022.

Декларация соответствия ЕАЭС ТС №RU Д-RU.МХ11.В.00126 на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Срок действия с 27.11.2017 по 19.11.2022.

Декларация соответствия ЕАЭС ТС №RU Д-RU.АБ37.В.18464 на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок действия с 29.11.2017 по 28.11.2022.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008 . Регистрационный номер сертификата 73 100 2188 от 29.12.2016 по 14.09.2018 г.

На котел распространяется действие нормативного документа «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности» и «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
|  | КПЭМ- |
|  | -350-О |
| 1 | Номинальная потребляемая мощность, кВт: - в режиме варки; | 36,2 |
| 2 | Номинальное напряжение, В | 400 |
| 3 | Род тока | трехфазный с нейтралью, переменный |
| 4 | Частота тока, Гц | 50 |
| 5 | Количество блок ТЭН-ов и (ТЭН-ов), шт. | 4 (12) |
| 6 | Номинальная потребляемая мощность электромагнитных клапанов, Вт | (2х9)+25=43 |
| 7 | Расход электроэнергии для поддерживания температуры кипения в стационарном режиме, кВт/ч, не более | 12 |
| 8 | Время разогрева воды в сосуде до температуры 95 оС, мин, не более | 100 |
| 9 | Диапазон регулирования температуры пароводяной рубашки, оС | от 30 до 120 |
| 10 | Рабочее давление в пароводяной рубашке, кПа (кгс/см 2), не более | 100 (1,0) |
| 11 | Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см²) | от 49 до 589 (от 0,5 до 6) |
| 12 | Количество электромагнитных клапанов, шт. | 2 |

Продолжение таблицы 1

| 13 | Максимальный угол опрокидывания,º не более | 100 |
| --- | --- | --- |
| 14 | Номинальный объем, л | 350 |
| 15 | Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота - высота до уровня столешницы - высота с поднятой крышкой | 1510 1057 1330 1200 2180 |
| 16 | Масса, кг, не более | 330 |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Котел | 1 |
| Паспорт на котел | 1 |
| Руководство по эксплуатации на котел | 1 |
| Пакет из полиэтиленовой пленки | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Сито сливное | 1 |
| Душевое устройство | 1 |
| Болт М12х40 | 4 |
| Пластина опорная | 4 |
| Паспорт на мотор-редуктор DRV 40/75 | 1 |
| Плавкий предохранитель 1,0А | 1 |
| Плавкий предохранитель 5,0А | 1 |
| Комплект пароварочный | По спец. заказу |

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся  КПЭМ-350-О (нужное подчеркнуть), заводской номер _________________ соответствует ТУ 28-93-15-013-01439034-2002 и признан годным для эксплуатации.

Серийный номер контроллера  ___________________________

Дата выпуска изделия___________________________________

__________________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся КПЭМ-350-О (нужное подчеркнуть), упакован АО «Чувашторгтехника» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки									______М. П.

подпись

Упаковку произвел								______

подпись

Изделие после упаковки принял						______

подпись

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся  КПЭМ-350-О (нужное подчеркнуть), заводской номер ___________ установлен в ________________________________________________________

наименование организации

_______________________________________________________________________________

проверен и подключен в соответствии с руководством по эксплуатации.

Установка, проверка и подключение произведены в соответствии с руководством по эксплуатации представителем ________________________________________________________

наименование организации

Представитель организации, проводившего установку котла ________________________

___________________________________________________________________________М.П.

подпись, расшифровка подписи, дата

Владелец______________________________________________________________М.П.

подпись, расшифровка подписи, дата

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации котла - 1 год со дня ввода в эксплуатацию или не более 2 года от даты выпуска.

Гарантийный срок эксплуатации контроллера - 2 года от даты ввода в эксплуатацию котла.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель или организация, имеющая договор с АО «Чувашторгтехника» на гарантийное и сервисное обслуживание, производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену вышедших из строя составных частей котла, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона.

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии правильно заполненного гарантийного талона;

- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации котла;

- при нарушении сроков технического обслуживания котла, установленных руководством по эксплуатации (РЭ);

- не заполненного раздела паспорта 11 «УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»;

Время нахождения котла в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный котел.

Все детали, узлы и комплектующие котла, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера котла, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего котел.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004. 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008, 02.06.1993, 09.01.1996, 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08, 02.11, 21.12.2004, 27.07, 16.10, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008, 03.06, 23.11.2009, 27.06, 18.07.2011, 25.06, 28.07.2012, 02.07, 21.12.2013, 05.05.2014, 13.07.2015, 03.07.2016, 01.05.2017, Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.01, 20.02, 12.08.1996., 24.10.1997, 08.07, 17.12.1999., 16.04, 15.05, 26.11.2001., 21.03, 14.11, 26.11. 2002., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003, 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004, 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005, 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006, 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009, 21.02, 24.02, 08.05, 27.07, 04.10.2010, 07.02, 06.04, 18.07, 19.07, 19.10, 21.11, 28.11, 30.11, 06.12, 08.12.2011, 05.06, 14.06, 02.10, 03.12, 29.12, 30.12.2012, 11.02, 07.05, 28.06, 02.07, 23.07, 30.09, 02.11, 02.12, 21.12, 28.12.2013, 12.03, 05.05, 23.06, 21.07, 22.10, 22.12, 29.12, 31.12.2014, 08.03, 06.04, 23.05, 29.06, 13.07, 28.11, 30.12.2015, 31.01, 15.02, 09.03, 30.03, 23.05, 03.07, 28.12.2016, 07.02, 28.03.2017, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г., 12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г., 21.08.2012, 4.10.2012, 05.01.2015, 19.09.2015, 23.12.2015, 27.05.2016, 22.06.2016, 23.12.2016.

Рекламации направлять по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28. Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85

market@torgtech.ru или support@abat.ru

Телефон технической поддержки «АВАТ» - (8352) 24-03-11

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При  подготовке и отправке котла на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части котла по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция котла постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  паспорте.

10 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение котла должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150.

ВНИМАНИЕ! Складирование и транспортирование упакованных котлов допускается только в один ярус по высоте.

При нарушения целостности упаковки, во время хранения, владелец обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный котел допускается транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка котла из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

11 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 3

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт котла пищеварочного электрического опрокидывающегося КПЭМ-60-О, КПЭМ-100-О, КПЭМ-160-0, КПЭМ-200-О, КПЭМ-250-О, КПЭМ-350-О (нужное подчеркнуть) Изъят «____ » ____________201 __ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________________________________________ Исполнитель _______________________ ___________________________________________ подпись Ф.И.О М.П. _____________________ Линия отреза | Приложение А АО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся КПЭМ-60-О, КПЭМ-100-О, КПЭМ-160-0, КПЭМ-200-О, КПЭМ-250-О, КПЭМ-350-О (нужное подчеркнуть), заводской номер ___________________________________________________ месяц, год выпуска Контроллер _________________________ номер Штамп ОТК 2 ____________________________________________________ дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) М.П. ____________________ подпись 3_____________________________________________________ дата ввода изделия в эксплуатацию М.П. _____________________ подпись Выполнены работы _____________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ______________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт _____________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. |
| --- | --- |

| Корешок талона №2 На гарантийный ремонт котла пищеварочного электрического опрокидывающегося КПЭМ-60-О, КПЭМ-100-О, КПЭМ-160-0, КПЭМ-200-О, КПЭМ-250-О, КПЭМ-350-О (нужное подчеркнуть) Изъят «____ » ____________201 __ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________________________________________ Исполнитель _______________________ ___________________________________________ подпись Ф.И.О М.П. _____________________ Линия отреза | Приложение А АО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся КПЭМ-60-О, КПЭМ-100-О, КПЭМ-160-0, КПЭМ-200-О, КПЭМ-250-О, КПЭМ-350-О (нужное подчеркнуть), заводской номер ___________________________________________________ месяц, год выпуска Контроллер _________________________ номер Штамп ОТК 2 ____________________________________________________ дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) М.П. ____________________ подпись 3_____________________________________________________ дата ввода изделия в эксплуатацию М.П. _____________________ подпись Выполнены работы _____________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ______________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт _____________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. |
| --- | --- |

| Корешок талона №3 На гарантийный ремонт котла пищеварочного электрического опрокидывающегося КПЭМ-60-О, КПЭМ-100-О, КПЭМ-160-0, КПЭМ-200-О, КПЭМ-250-О, КПЭМ-350-О (нужное подчеркнуть) Изъят «____ » ____________201 __ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________________________________________ Исполнитель _______________________ ___________________________________________ подпись Ф.И.О М.П. _____________________ Линия отреза | Приложение А АО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся КПЭМ-60-О, КПЭМ-100-О, КПЭМ-160-0, КПЭМ-200-О, КПЭМ-250-О, КПЭМ-350-О (нужное подчеркнуть), заводской номер ___________________________________________________ месяц, год выпуска Контроллер _________________________ номер Штамп ОТК 2 ____________________________________________________ дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) М.П. ____________________ подпись 3_____________________________________________________ дата ввода изделия в эксплуатацию М.П. _____________________ подпись Выполнены работы _____________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ______________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт _____________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. |
| --- | --- |